Модификации дозиметра-радиометра МКС-01СА

| Измеряемая (индицируемая) физическая величина | Вид измерения (погрешность, %) | Тип модификации |
| --- | --- | --- |
|  |  | МКС-01СА | МКС-01СА1 | МКС-01САМ | МКС-01СА1М |
| Мощность амбиентной дозы гамма-излучения (() | Измерение (± 25) | + | + | + | + |
| Амбиентная доза гамма-излучения (() | Измерение (± 25) | + | + | + | + |
| Плотность потока бета-частиц (() | Измерение (± 25) | - | + | - | + |
| Плотность потока альфа-частиц (() | Индикация (не нормируется) | - | + | - | + |
| Стоимость, руб. |  |  |  |  |
| Особенности программного обеспечения | минимальная функциональность ПО: - речевое озвучивание результатов измерения; - звуковая сигнализация о превышении пределов измерения | расширенная функциональность ПО: - речевое озвучивание результатов измерения; - звуковая сигнализация о превышении пределов измерения; - речевое сообщение о включении и выключении; - включение звуковых сигналов, соответствующих актам регистрации счетчиком гамма - квантов; - установка автоматической подсветки дисплея на определенные интервалы времени. |